НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Аккредитован на соответствие требованиям  СТ. РК ИСО/МЭК 17025-2007 и

сертифицирован на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001 в DQS UL и IQ Net

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПЫТАНИЙ

Заявитель: Программа «Право на качество»

Наименование продукции: Шифрованные пробы №1,2,3,4,5

Вид испытаний: испытания на подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.11г. №826 (приложение №2) и «Бензины автомобильные экспортные. Технические условия» ТУ 38.001165-2003.

Дата проведения испытаний: 05.12.2013 г.

Условия проведения испытаний: Температура 21,8 0С      Давление 93,7 кПа            Влажность 76 %

| Наименование определяемых показателей | Образец №1 | Образец №2 | Образец №3 | Образец №4 | Образец №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октановое число по исследовательскому методу | Норма по ТР ТС 013/2011 К2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Норма по ТУ 38.001165-2003 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
|  | Фактически полученный результат | 92,3 | 92,0 | 88,0* | 92,6 | 92,0 |
| Массовая доля серы | Норма по ТР ТС 013/2011 К2 | 500 мг/кг | 500 мг/кг | 500 мг/кг | 500 мг/кг | 500 мг/кг |
|  | Норма по ТУ 38.001165-2003 | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
|  | Фактически полученный результат | 82 мг/кг | 86 мг/кг | 99 мг/кг | 64 мг/кг | 43 мг/кг |
| Фракционный состав | Фактически полученный результат | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| Концентрация фактических смол | Фактически полученный результат | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| Содержание механических примесей | Фактически полученный результат | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |

Заключение: Предоставленные образцы №1,2,4,5  по указанным показателям соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 К2 и ТУ 38.001165-2003. Образец №3 по указанному показателю не соответствует требованиям вышеуказанных НД.

Руководитель  ИЦ                                                                                                                                 Б.  Егізбайқызы

Ответственный за подготовку

протокола испытаний вед. специалист                                                                                             Г. Талгарбекова

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Частичная или полная перепечатка протоколов без разрешения

испытательного центра – ТОО "НЦЭН "ORGANIC" запрещена.

Образец №1 – АЗС ТОО «Сонар Мунай Онимдери» (пр.Райымбека, уг. ул. Казакова)

Образец №2 – АЗС «Total» (ул. Джангильдина, уг. пр. Райымбека)

Образец №3 – АЗС «Жулдыз» (Илийский тракт, ул. Лавренева)

Образец №4 – АЗС «Energy» ТОО «Аррована» (ул. Жансугурова, 258)

Образец №5 – АЗС ТОО «Royal Petrol» (пр. Райымбека, уг. ул. Бокейханова)